Mini Teslův transformátor
Vojtěch Grossmann
Fyzikální seminář
FJFI ČVUT 2019

---
- Teslova cívka
- Užitečné vztahy
- Zapojení
- Na co si dát pozor

---
Teslova cívka
- Vysokofrekvenční transformátor
- Zdroj vysokého napětí
- Jiskřiště a kondenzátor / tranzistor
- Primární a sekundární cívka
- Princip rezonance primární a sekundární cívky

---
Užitečné vztahy
- f	rezonanční frekvence
- L	indukčnost
- C	kapacita
- μ	permeabilita prostředí
- N	počet otáček cívky
- S	plocha přůřezu cívky
- l	délka cívky

---
Zapojení (v ideálním prostředí)
Tranzistor 2N2222A	Odpor 22 KΩ
L1…cívka – 5 otáček (Ø 2 mm)	Baterie 9 V
L2…cívka – 300 otáček (Ø 0,3 mm)	LED dioda

---
Zapojení (v reálném prostředí)
Tranzistor 2N2222A	Odpor 18 KΩ, potenciometr 5 KΩ
L1…cívka – 5 otáček (Ø 2 mm)	Baterie 9 V
L2…cívka – 300 otáček (Ø 0,3 mm)	LED dioda
C … parazitická kapacita vzduchu

---
Na co si dát pozor
- Bezpečnost!
  Napětí na sekundární cívce	kolem 1500 V
- Polarita cívek
- Správná indukčnost, přehřívání
- Vyšší napětí na zdroji?

---
Děkuji za pozornost
… otázky?

---
Zdroje
Tesla Coil Schematic Wiring Diagram [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: http://20.quit.madmansmilk.de/tesla-coil-schematic-wiring-diagram.html
Slayer Exciter Circuit with a Tesla Coil [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://www.electroboom.com/?p=521
Mini tesla coil Circuit. Http://www.theorycircuit.com/ [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: http://www.theorycircuit.com/mini-tesla-coil-circuit/