## Slide 1: Stavba CO2 laseru
Jakub Macura, Jakub Semrád, Nastasja Samochvalova

## Slide 2: Úvod
Obecné informace
Plynový laser
Konstrukce
Ukázka

## Slide 3: Obecné informace
L.A.S.E.R.= light amplification by stimulated emmision of radiation
= Optický zdroj emitující fotony v koherentní paprsek
Stimulovaná emise
Aktivní prostředí

## Slide 4: Stimulovaná emise
Obr.1: Stimulovaná emise

## Slide 5: Princip fungování

## Slide 6: Plynové lasery
Aktivní prostředí = plyn
  Např.:
    helium-neon (He(Ne))
    argon (Ar)
    excimerové lasery
    oxid uhličitý (CO2)

## Slide 7
Obr.3: Odstraňování bradavic CO2 laserem
Obr.4: Argonový laser
Obr.5: He-Ne laser

## Slide 8: Vlastnosti CO2 laseru
jeden z nejvýkonnějších plynových laserů
generuje infračervené záření
účinnost okolo 20%

## Slide 9: Čerpání CO2 laseru
elektrickým výbojem
dynamickým způsobem

## Slide 10: Využití CO2 laseru
V technologickém průmyslu
Ve vědeckém výzkumu
V medicíně

## Slide 11: Konstrukce
Chladící okruh
Laserová trubice
Elektrický obvod
Chyby a problémy při konstrukci

## Slide 12: Konstrukce

## Slide 13: Chladící okruh
2l vody
Pumpa
Chybějící chladič, možnost krátkého provozu

## Slide 14: Laserová trubice
Vnitřní rozměr 11x15000mm
Zakončení měděnými zrcátky, jedno s otvorem a solným okénkem, průměr 2mm
Směs HE, N, CO2 v poměru 7/2/1

## Slide 15: Laserová trubice – zakončení

## Slide 16: Laserová trubice – nastavení zrcadel

## Slide 17: Laserová trubice – výstup svazku

## Slide 18: Elektrický obvod
Nastavitelný zdroj DC 10 až 60 kV, 0-10mA
Připojeno na měděné trubky na obou koncích laserové trubice
Provozní napětí 15kV

## Slide 19: Chyby, poznatky ze stavby
Kratší trubice = jednodušší nastavení zrcadel, menší prohýbání
Lepší těsnící materiál a méně spojů – velké množství netěsností
Kvalitnější ventily – velký únik plynu
Chladič – lepší výměna tepla
Kvalitnější odrazivé plochy
Transformátorový olej - vyšší výkon

## Slide 20: Zkrat – proč???

## Slide 21: Použité zdroje
https://lasers.llnl.gov/education/how-lasers-work
http://jarrodkinsey.org/co2laser/co2laser.html
https://www.cez.cz/edee/content/microsites/laser/k22.htm
Laser principle https://www.youtube.com/watch?v=R_QOWbkc7UI&ab_channel=vulgarisation
Obr.1: NIF's Guide to How Lasers Work. URL: https://lasers.llnl.gov/education/how-lasers-work [cit. 07.12.2021]
Obr.2: Laser principle. URL: https://www.youtube.com/watch?v=R_QOWbkc7UI&ab_channel=vulgarisation

## Slide 22
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/788-lasery-plynove
http://fyzika.fs.cvut.cz/subjects/fzmt/lectures/FZMT_10.pdf
https://people.fjfi.cvut.cz/sulcjan1/ult/10_plynove_lasery.pdf
https://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art534
Obrázek3:https://cs.radiopachone.org/co-je-lepsi-odstranit-bradavice-laserem-nebo-dusikem-1599
Obrázek 4: https://www.laserforum.cz/index.php?topic=1216.0
Obrázek 5: https://eurekaphysics.wordpress.com/experimental-physics/laser/helium-neon-laser/

## Slide 23: Děkujeme za pozornost