Vývoj optické diagnostiky pro tokamak COMPASS
Lukáš Sedlák
FJFI ČVUT
18-22.1.2010 Chata Plazmat

---
Přehled prezentace
- Konstrukce optické diagnostiky
  - Schéma diagnostiky
  - Parametry diagnostiky
  - Zapojení do tokamaku
  - Detektor
  - Zesilovač
- Využití optické diagnostiky
  - Některé budoucí využití

---
Schéma diagnostiky
Obr.1. Schéma optické diagnostiky tokamaku COMPASS

---
Parametry diagnostiky
- 35 optických silikonových vláken o délce 20 m
- citlivost detektoru 75 fotonů při 400 nm
- rozsah měření 400 – 800 nm
- zesílení zesilovačem 500 000 krát

---
Zapojení do tokamaku
Obr.2. Pohled na zapojení shora [1 ]
Obr.3. Boční pohled zapojení [1 ]

---
Detektor
- citlivý na rentgenové záření
- citlivost v rozsahu 190 – 1000 nm
- 35 kanálů
- rozlišovací doba 10^(-10) s
- citlivost na výkon 0.5 A/W

---
Zesilovač
Obr.4. Schéma zesilovače pro jeden kanál [2 ]
- zesílení 500 000 krát
- výstup 0 - 5 V
- 2 stupňový

---
Využití optické diagnostiky
- Monitorování radiace plazmatu ve viditelném spektru
- Měření spektrálních čar vodíku a měření nečistot v prostorovém rozlišení
- Měření rotace plazmatu, atd.

---
Reference
[1] Naydenkova et al., “Design of New Optical System for Visible Plasma Radiation Measurements at COMPASS Tokamak”, Matfyzpress, 2008
[2] Vlček, AVČR, 2009