## Slide 1: Rotace plazmatu
Tomáš Odstrčil
Zimní škola Mariánská 2012

## Slide 2: Motivace
Na co má rotace vliv
  Střih rotace ovlivňuje anomální transport
  Vliv rotace na stabilitu plazmatu
  Vyšší odolnost vůči tvorbě NTM
  Potlačení RWM
Příčiny rotace
  Samovolná
  NBI
  Magnetické perturbace

## Slide 3: Souhrn teorie – toroidální rotace
2. momentová rovnice, jednokapalinový model
Pro stacionární vodíkové plazma
  Rovnovážný stav difuz. rov. pro toroidální moment hybnosti
  Difúzní koeficient D se získá z neoklasické teorie

## Slide 4: Souhrn teorie - poloidální rotace
Opakování:
Poloidální rotace – neoklasická teorie
  Projevuje se ve viskozním členu
  Ve stacionárním stavu je rovnice rovnováhy poloidální torze

## Slide 5: Souhrn teorie – poloidální rotace
Neoklasické předpověď samovolné rotace
K1 = 1.2 v bananánovém režimu, K1 = -0.5 v plateau režimu, K1 = -2 v PS režimu
Dochází k silnému tlumení
  Magnetické pumpování energie
  Tření o zachycené částice
Externí zdroj momentu síly (NBI)
  Lokalizovaný profil (minimální difúze)
  Rychlé útlum v řádech

## Slide 6: Souhrn teorie – Rotace nečistot
Rychlost nečistot (např. C) se liší od vodíku
Hlavní měřená veličina bývá Er
  Pro všechny součásti plazmatu stejné => stačí dosadit hustoty, teploty a rychlosti nečistoty

## Slide 7: Souhrn teorie – střih ExB
Větší význam než má střih ExB
Princip potlačení turbulencí

## Slide 8: Uspořádání experimentu
Toroidální řez
Poloidální řez

## Slide 9: Spektrometr
Velmi vysoká disperze
  0.17 nm/mm
  2nm / celé CCD
  Okolí 450 nm
Konkávní difrakční mřížky
Subtraktivní mód

## Slide 10: Cíle experimentu
Měření rychlosti poloidální rotace
Měření teploty iontů uhlíku CIII
Měření hustoty uhlíku CIII
Ověření alespoň neoklasické předpovědi

## Slide 11: Postup měření
Poloidání rotace – Dopplerův jev
Iontová teplota – Dopplerovo rozšíření čar
Iontová hustota –
  Teoreticky spočítatelná z intenzity

## Slide 12: Dosavadní výsledky
Překvapivě hodně signálu
Špatně zaostřené
Spousta záhad minulé konfigurace zmizela

## Slide 13: Dosavadní výsledky - rotace
2634-2636 z horního
2639-2641 z dolního
Výsledky jsou nepřesvědčivé

## Slide 14: Dosavadní výsledky - teplota
Problém s přístrojovou funkcí
Rozumné výsledky
Problémy s nelokálností měření

## Slide 15: Dosavadní výsledky - hustota
Intenzita odpovídá integrované okrajové hustotě
Jediný rozdíl je počáteční „vyhoření“ uhlíku

## Slide 16: Prostorové rozlišení
Posuv čáry na CCD výstřel 2595
Teplota čáry na CCD výstřel 2595
Velmi špatně zaostřené (chyba přístroje)
Diferenciální rotace (ale spíše ne)
Gradient teploty
Intenzita čáry na CCD výstřel 2595

## Slide 17: Problémy – měření rychlosti
Poloha čáry závisí na poloze plazmatu (nestandardně)
Průběh podobný, nesedí absolutní hodnoty

## Slide 18: Problémy – měření rychlosti
Referenční čára
  tepelná roztažnost
Vliv disperze spektrometru
  Statistická přesnost
  Další jevy
Přístrojová funkce
  Jak změřit polohu spektra

## Slide 19: Problémy – měření rychlosti
Referenční čára
  tepelná roztažnost
Vliv disperze spektrometru
  Statistická přesnost
  Další jevy
Přístrojová funkce
  Jak změřit polohu spektra

## Slide 20: Problémy – měření teploty
Měřím pouze střední hodnotu
Koronární model bez neutrálů
Šířka čáry nezávisí na teplotě!

## Slide 21: Problémy – měření hustoty
Absotulní kalibrace spektrometru bílým světlem
Velmi komplikovaný přepočet intenzity na hustotu
  Velký vliv neutrálů ze stěn
  Postup vypočtení hustoty
    excitovaný stavu CIII => základní stav CIII => koncentrace uhlíku
  Bez komplexních simulací nelze spočíst

## Slide 22: Závěr
Je dostatek světla (vysoké SNR)
Krátká expoziční doba/ prostorové rozlišení
Výsledky vrozené pol. rotace plazmatu jsou nedůvěryhodné
Dodatečné zdroje momentu - NBI, error coils
Omezené prostorové rozlišení
Špatně zaostřené