## Slide 1: MCNP výpočty pro neutronovou a rentgenovou diagnostiku na aparaturách GIT-12 a PALS Ondřej Šíla

## Slide 2
PINČ EFEKT
Pinch = angl. štípnutí
Předpokládejme proudový válec.
Tok proudu válcem vyvolá azimu-
tální magnetické pole a válec bude
radiálně stlačován silou j×B , proti
které bude působit kinetický tlak .
Kompresí vzroste teplota uvnitř pinče.
Lze komprimovat, dokud j×B
Jinak expanze.
N – lineární hustota elektronů
T = Te + Ti/Z
(W. H. Bennett - 1934)
konstantní proudová hustota v celém průřezu

## Slide 3
D-D FÚZNÍ REAKCE
Laboratorní soustava Těžišťová soustava
n neutron B 3He a, A deuteron

## Slide 4
Scintilační detektor používaný v experimentech
BC-408
TOF metoda
Základ | Polyvinyltoluen
Hustota | 1,32 g/cm3
Poměr zastoupení prvků H:C | 1,1
Index lomu | 1,58
Koeficient teplotní roztažnosti | 7,8×10-5 K-1
Použitelnost ve vakuu | možná

## Slide 5: Parametry experimentů na zařízení PALS
Intenzita laserového paprsku 1 × 1014 Wcm−2
Terčík tvaru malého kvádru z látky obsahující deuterium (CD2, LiF)
Probíhá D-D reakce se ziskem řádově 105 neutronů/J

## Slide 6: Parametry experimentů na zařízení GIT-12
Tomsk, Rusko
Z-pinčový gas-puff
12 Marxových generátorů (každý kondenzátor U=50 kV)
Proud 4.7 MA s náběhovou dobou 1.7 µs

## Slide 7
Program MCNP
MCNP = Monte Carlo neutral particles.
Simulace transportu fotonů, neutronů, elektronů.
Pomocí povrchů se definují buňky.
Definice zdroje částic.
Výstup simulace určen vol- bou tally.
Optimální volba počtu histo- rií.
Definice materiálů pomocí knihoven účinných průřezů (ENDF).
Části aparatury GIT-12, zahrnuté v naší simulaci

## Slide 8: MCNP-model GITu-12

## Slide 9: MCNP – model PALSu
Komora + detektor + podlaha
Scintilační detektor

## Slide 10: Výsledky – GIT-12
V osovém detektoru (10 m) je
téměř nepozorovatelný
neutronový signál.
Odhadujeme vliv aparatury
na rozpýtlení ne-
utronů (časový prů-
běh deponované
energie)

## Slide 11: Výsledky - PALS
Závislost totální deponované energie na energii zdroje HXR.

## Slide 12: Z grafu především plyne, že…
20 cm olova utlumí drtivou většinu HXR a zároveň sníží množství deponovaných neutronů na, z hlediska diagnostických účelů rozumné množství
Ve scintilátoru jsou především deponovány fotony, jejichž energie > 1 MeV
Obojí dává pozitivní zpětnou vazbu na experiment

## Slide 13: Odhad vlivu betonu na rozptýlení neutronů
90 cm od zdroje
300 cm od zdroje

## Slide 14
Neutrony odražené od betonu tvoří v detektoru nezanedbatelné množství
U vzdálenějšího detektoru je více separovaný signál rozptýlených a nerozptýlených neutronů
Návrh umístit detektor výše nad podlahu, aby se co nejvíce oddělily nerozptýlené neutrony od rozptýlených

## Slide 15: Závěry
GIT-12
Byl vytvořen model aparatury GIT-12,který bude v budoucnu sloužit pro stanovení počtu neutronů interagujících se scintilátorem.
Značně malý neutronový signál ve scintilátoru osového detektoru je z velké části způsoben rozptýlením neutronů přímo o aparaturu
→ pravděpodobně především o plastové části trysek gas-puffu
PALS
20 cm olova je optimální tloušťka pro stínění vysokoenergetických fotonů
Energie většiny fotonů, které deponují ve scintilátoru, je > 1 MeV
Neutrony odražené od betonu se projevují v signálu detektoru nezanedbatelnou měrou. Pro oddělení rozptýlených neutronů od nerozptýlených je vhodné umístit detektor dále než do vzdálenosti 90 cm.