## Slide 1
Měření fúzních neutronů na zařízeních typu tokamak
Jan Mlynář
Zimní škola Mariánská
8. ledna 2014

## Slide 2
Obsah přednášky
Tokamaky, produkce neutronů a motivace pro jejich měření
Měření celkového toku neutronů, absolutní kalibrace
Měření prostorového rozložení neutronů, tomografie
Principy spektroskopie neutronů
Kompaktní spektrometry, dekonvoluce spekter
Perspektivy měření neutronů, závěr

## Slide 3
Joint Europen
Torus
R = 2,98 m
a = 1,25 m
stěna W, Be
možnost DT
Tokamak JET

## Slide 4
Zdroje neutronů
Historicky významný zdroj: fotoneutrony
Produkce neutronů v budoucích fúzních reaktorech:
v dnešních fúzních experimentech:
cca 1 % reakcí
cca 1 % reakcí
cca 1 % reakcí

## Slide 5
Význam měření neutronů
výkon fúze (z celkového toku neutronů, tj. emise)
radiační zátěž (z fluence neutronů)
lokalizaci fúzních reakcí, vliv ohřevu (z rozložení toku)
izotopické složení plazmatu (z poměru DD a DT neutronů)
iontovou teplotu plazmatu (z dopplerovského rozšíření)
vlastnosti nadtepelných částic (ze spektra neutronů)
Měření neutronového záření na tokamacích může stanovit:

## Slide 6
Štěpné komory
na JET 3 páry štěpných komor s izotopy 235U a 238U
široký rozsah měřeného toku: 1010 – 1020 n.s-1
společná měření DD a DT neutronů
dostatečné časové rozlišení
absolutně kalibrováno
rozsáhlejší systém se připravuje pro ITER
jiné tokamaky používají 3He či BF3 detektory
Notes: Response ~100 ns Fluorid boritý.

## Slide 7
Kalibrace měření toku
in-situ kalibrace pomocí radionuklidu 252Cf (v letech 1985, 1989 a 2013 - viz obrázek)
měření fluence ve vakuové nádobě aktivačními detektory
průběžná korekce kalibrace štěpných komor výpočtem MCNP
Celková přesnost asi 8%
Aktivační detektory: In, Si, Cu, Fe, U, Th fólie po ozáření pneumatický přenos k NaI, HpGe či 3He
Notes: 40 x 5 poloh. MCNP – monte carlo n-particle transport code. In – metastabilní excitace, Si – p,n)Al, Cu – n,2n), Fe – n,p)Mn, U, Th – počítá zpožděné neutrony, trhochu přesnější.

## Slide 8
Další detektory toku
Prahové detektory
k oddělenému měření toku DT neutronů
v současnosti na bázi Si(Li) detektoru (n,p) a (n,a) reakce, citlivé i na g záření polovodič - dochází k radiačnímu poškození
testuje se detektor na bázi diamantu (přírodního či CVD) jako radiačně odolná varianta (n,a) reakce a pružný rozptyl
Bublinkové detektory
jednoduché, robustní, prahové (využití i na tokamaku COMPASS)
malé rozpětí toků, komplikovaný odečet
Notes: Super-heated fluid detectors, BD-PND type for fluence, BDS type for neutron energy distribution and DEFENDER for beam imaging.

## Slide 9
Scintilační detektory
vysoká účinnost, robustnost, dostupnost (aplikace i na menších zařízeních včetně COMPASS)
citlivé i na g záření – diskriminace podle tvaru pulsu
data obsahují informaci o energiích neutronů
Notes: EJ 410 používáme na COMPASS

## Slide 10
Monitor profilu neutronů
Každý z 19 kanálů obsahuje:
NE213 kapalný scintilátor měří DD i DT neutrony
plastický scintilátor (bicron418) měří pouze DT neutrony
CsI(Tl) fotodiody k měření HXR
Detektory jsou absolutně kalibrované v jednotkách m-2
 tomografie neutronů

## Slide 11
Tomografie neutronů
měření matice hustota chyby příspěvků zdrojů
Jde o inverzní úlohu, tedy o špatně podmíněnou úlohu.
V algebraickém přiblížení (metoda pixelů):
Metoda řešení: Tichonovova regularizace s řadou omezení.
Notes: Vysvětlit povrchy konst. magnetického toku

## Slide 12
Stanovení transportu tritia
Vycházejí difuzní koeficienty T v rozsahu 0,2 – 0,4 m2s-1
[Bonheure G. et al, Nucl Fus 49 (2009) 085025]
Vývoj nT/nD při nízké a vysoké hustotě

## Slide 13
Spektroskopie neutronů
Tři principy měření spektra kolimovaného svazku neutronů:
„Magnetic Proton Recoil“: měření energie čelně vyražených protonů pomocí magnetického pole
„Time Of Flight for Optimised Rate“: doba letu mezi dvěma detektory (koincidenční měření)
„Compact Neutron Spectrometers“: dekonvoluce ze spektra rozptýlených nabitých částic (např. ve scintilátoru)

## Slide 14
MPRu
cívky
dipól
dipól
past
kolimátor
kolimátor
CH2 terčík
scintilátory
neutrony
Zejména pro DT. Rozlišení až 2,5 %, účinnost jen zlomky promile.
Notes: Váha 20tun

## Slide 15
TOFOR
Měří pouze DD neutrony. Rozlišení přibližně 6 %, účinnost v řádu procent.
Notes: Poloměr 0.7 m

## Slide 16
Kompaktní spektrometr
CNS: testují se zejména scintilační
detektory (NE213 a stilbene).
Účinnost až desítky procent, rozlišení až 4 %, nutnost dekonvoluce.
Notes: Stilbene - diphenylethylene

## Slide 17
Dekonvoluce spekter
energie matice energie světelných odezvy neutronů kvant chyby
Princip dekonvoluce je analogický tomografii:
Jde o špatně podmíněnou úlohu  klíčová je přesná znalost matice odezvy (tj. kalibrace detektoru).

## Slide 18
Dekonvoluce spekter
[Mlynar J. et al, Fusion Eng Des 74 (2005) 781]
Data z kalibrovaného CNS a dekonvoluce spektra DT neutronů.

## Slide 19
Perspektivy
JET:
Digitální zpracování dat z monitoru profilu
Instaluje se nový kompaktní spektrometr
Připravuje se rozsáhlá DT kampaň
ITER:
Větší část scintilačních detektorů bude kalibro- vána jako kompaktní spektrometry

## Slide 20
Závěr
Diagnostika neutronů je u velkých tokamaků klíčovým zdrojem informací
Výzkum je otevřený jak z hlediska vývoje detektorů, tak z hlediska metod zpracování dat
Jedná se i o jednu z mnoha zajímavých kapitol při naší výchově „generace ITER“
 významná role FJFI ČVUT
Notes: Zdrojem info o průběhu fúzních reakcí, je to prestižní, jedná se o velmi